# GETINCELL® | Plafonds double peau – monté sur U94

Le plafond double peau GETINCELL® est composé d'une ossature cachée, [porteurs U94 / éclisses V94 / clips C94] et de panneaux individuellement ouvrant-basculant et demontable.

Les panneaux GETINCELL® sont constitués de cellules par l’assemblage de lames perforées [trous ronds alignés en rangées droites Ø2,5 mm ou en quinconces Ø1,5 mm]. Les lames sont creuses, parallèles et fermés vers le bas avec une couleur intérieure.

Les éléments GETINCELL® sont montés sur U94 positionné à entraxe régulier et correspondant généralement à la longueur du panneau. La dimension de l’entraxe sera différente lorsque les panneaux sont posés en rives ou dans dans les circulations. Le U94 est indexé sur le pas des lames [flancs] et le montage des panneaux se fait au travers de 4 clips C94.

Pour augmenter la rigidité de la structure et maintenir les entraxes des U94, la mise en œuvre d’une cornière en acier [laqué noir] U1040 est conseillé.

Les panneaux et les U94 sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| Pos m² | Panneaux – Plafond à double peau GETINCELL® Dimensions de la cellule : ............... mm [50-150 mm] Epaisseur/Hauteur : ( 4/42 mm ( 9/40 mm ( 15/37 mm Dimension panneau [L x l] : ( 1200 x 600 mm ( 1250 x 625 mm Dimension perforation : ( Ø1,5 mm ( Ø2,5 mm Couleur extérieure : ( Blanc ( Noir ( RAL 9006 ( Anodisé Mill Finish ( Autres RAL ............... PU : ............... €/m² PT : ............... € |
| --- | --- |
| Pos ml | Porteur U94 Couleur : ( Blanc ( Noir Longueur : 2400 mm Besoin par m² : 0,9 ml [panneaux 1200 x 600 mm] PU : ............... €/ml PT : ............... € |
| Pos pce | Eclisse V94 Couleur : ( Blanc ( Noir Besoin par m² : 0,40 unités PU : ............... €/pce PT : ............... € |
| Pos . pce | Clips C94 Besoin : 4 pcs/panneau PU : ............... €/pce PT : ............... € |
| Pos . ml | Cornière à perforations régulières U1040 Couleur : Noir Longueur : 4000 mm Besoin par m² : 0,8 ml [panneaux 1200 x 600 mm] PU : ............... €/ml PT : ............... € |
| Pos . pce | Connecteur U1041 Besoin par m² : 0,2 unités Couleur : Noir PU : ............... €/pce PT : ............... € |