# PYTHA® | Plafond multidirectionnel – monté à l’aide de lames porteuses

Le plafond double peau PYTHA® est composé de cellules sous forme triangles équilatéraux par l’assemblage de lames. Tous les panneaux parallèlogrammes PYTHA® avec une entretoise séparée mesurent 1385,64 mm. Les panneaux sont montés à l’aide d'une lame porteuse.

Les panneaux PYTHA® sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| Pos m² | Panneaux – Plafond à double peau PYTHA® Épaisseur aluminium : 0,4 mm Pas : ( 86 mm ( 100 mm ( 120 mm ( 150 mm Largeur : 9 mm Hauteur : 40 mm Dimension panneau [L x l] : 1385,64 x 600 mm Couleur : ( Blanc ( Noir ( RAL 9006 ( Autres RAL ............... PU : ............... €/m² PT : ............... € |
| --- | --- |