# QUADRA DECOR® | Plafond multidirectionnel – monté sur U94

Le plafond simple peau Quadra Decor® est composé d'une ossature cachée, [porteurs U94 / éclisses V94 / clips C94] et de panneaux individuellement ouvrant-basculant et demontable.

Les panneaux Quadra Decor® sont constitués de cellules par l’assemblage de lames perforées de manière irrégulières [trous ronds avec un diamètre de 4 mm et 9 mm].

Chaque lame possède dans sa longueur des découpes en forme de vague [dans les deux sens du panneau, de bas en haut].

Les lames sont montées en quinconce entre chaque découpe, donnant au plafond un aspect multidirectionnel en 4 dimensions.

Les éléments Quadra Decor® sont montés sur U94 positionné à entraxe régulier et correspondant généralement à la longueur du panneau. La dimension de l’entraxe sera différente lorsque les panneaux sont posés en rives ou dans dans les circulations. Le U94 est indexé sur le pas des lames [flancs] et le montage des panneaux se fait au travers de 4 clips C94.

Pour augmenter la rigidité de la structure et maintenir les entraxes des U94, la mise en œuvre d’une cornière en acier (laqué noir) U1040 est conseillé.

Les panneaux et U94 sont fabriqués en aluminium prélaqué ;

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| m² | Panneaux – Plafond à simple peau Quadra Decor® Épaisseur aluminium : 1 mm Dimensions de la cellule: 156.25x156.25 mm Dimension panneau [L x l] : 1250x625 mm Hauteur : 120mm Couleur :  Blanc RAL 9003  Autres RAL …… PU : ............… €/m² PT : .......... € |
| --- | --- |
| . |  |
| ml | Porteur U94 Couleur :  Blanc  Noir Longueur : 2400 mm Besoin par m²: 0,9 ml [panneaux 1200x600mm] PU : ............… €/ml PT : .......... € |
| pce | Eclisse V94 Couleur :  Blanc  Noir Besoin par m²: 0,40 unités PU : ............… €/pce PT : .......... € | …………………… pce | Clips C94 Besoin : 4 pcs/panneau PU : …............ €/pce PT : …............ € |
| pce | Cornière à perforations régulières U 1040 Couleur : Noir Longueur : 4000 mm Besoin par m²: 0.8 ml [panneaux 1250x625 mm] PU : ............… €/ml PT : .......... € | …………………… pce | Connecteur U1041 Besoin par m²: 0.2 unités Couleur : Noir PU : …............ €/pce PT : …............ € |