# STARLAM® | Planfond linéaire – monté sur lame porteuse

Le plafond linéaire Starlam® possèdent des porteurs suspendus sous la dalle avec un entraxe de 600mm. La hauteur de suspension minimale est environ de 115mm. Les panneaux pré fabriqués 1200x600mm sont accrochés dans les porteurs.

Les panneaux Starlam® standard sont constitués de cellules par l’assemblage de lames.

Les panneaux sont fabriqués en aluminium prélaqué ou anodisé.

Les éléments composant le plafond sont fabriqués conforme à la norme EN 13964 et au standard durlum. Concernant les suspentes et les accessoires de fixation, seules les pièces autorisées par le fabricant doivent être utilisées.

| m² | Panneaux – Plafond linéaire STARLAM® Dimension panneau [L x l] :  1200x600mm Pas : ……..mm [30-100mm] STARLAM 4® STARLAM 9® STARLAM 15® Lame [l x H]:  4/42mm  9/40mm  15/37mm Entraxe des entretoises :  200mm  200mm  200mm  240mm  240mm  240mm  300mm  300mm Entretoise [l x H]: : 15/37mm Couleur de la lame :  Blanc  RAL 9006  Noir  Anodisé Mill Finish o Autres RAL........ Couleur des entretoises : o Blanc o RAL 9006 o Noir o Anodisé Mill Finish o Autres RAL........ PU : ............… €/m² PT : .......... € |
| --- | --- |